ОАО «Ново-Вятка» - известная торговая марка

ОАО «Ново-Вятка» производит шестеренные насосы (далее – насосы) с 1967 года. Предприятие долгое время было единственным производителем  насосов в стране. Поставки насосов осуществлялись в 68 стран мира, за весь период по экспортным поставкам не было получено ни одной рекламации. Насосы могут быть оснащены электродвигателем  (далее – агрегаты).

Насосы (агрегаты) получили широкое распространение в гидравлических и смазочных системах металлообрабатывающего оборудования, прессов, подъемников и других машин.

Отработанная конструкция, технологичность изготовления, высокая надежность и долговечность в эксплуатации, небольшие габариты и низкая стоимость обусловили все возрастающее применение насосов (агрегатов).

В результате совершенствования технологических процессов, конструкции, применения новых материалов удалось обеспечить ресурс работы насосов (агрегатов) при номинальном режиме не менее 9000 часов.

Результаты периодических испытаний, а также отзывы потребителей, ежегодно поступающие  на завод, подтверждают высокую надежность и качество насосов (агрегатов).

По основным показателям насосы (агрегаты) находятся на уровне лучших зарубежных образцов, а по некоторым - превосходят их.

# Насосы (агрегаты) имеют сертификат № РОСС RU.ММ03.В03945 с 12.07.2010 г.по11.07.2013 г, выданный органом по сертификации станкостроительной продукции, гидропневмосмазочного и технологического оборудования некоммерческой организации Фонд «ЭНИМС» (ОС ЭНИМС) и соответствуют требованиям  нормативных документов ГОСТ Р 52543-2006, ГОСТ 14658-86.

Система менеджмента качества предприятия-изготовителя сертифицирована и соответствует требованиям   ГОСТ Р ИСО 9001-2008,  что подтверждено  сертификатом  соответствия

№ SSAQ 050.3.1.0461 от 18.01.2010.

# Насосы шестеренные и агрегаты  на их основе

## Область применения

Насосы (агрегаты) применяются в  технологическом оборудовании

- для обеспечения смазки трущихся деталей и узлов;

- для перекачивания жидкостей;

- для создания рабочего давления в гидравлических системах.

Насосы(агрегаты) по величине давления на выходе делятся на две группы:

насосы (агрегаты) первой группы обеспечивают давление на выходе до 0,5 МПа;

насосы (агрегаты) второй группы до 2,5 МПа.

Насосы (агрегаты) устанавливают на жестком основании, исключающем вибрации. Насосные агрегаты ВГ11-11(А), ДВГ11-11(А) могут использоваться с погружением насоса в жидкость.

Насосы (агрегаты)  ОАО «Ново-Вятка» работоспособны в широком диапазоне скоростей вращения приводного вала (от 600 об/мин до 1800 об/мин). Поэтому при использовании специальных устройств, позволяющих изменять скорость вращения приводного вала электродвигателя, возможно плавное либо ступенчатое регулирование подачи насоса в определенных пределах.

По согласованию с потребителем допускается поставка насосов с комплектом деталей для агрегатов, но без электродвигателя. Виды таких комплектов указаны в структуре условного обозначения.

# Структура условного обозначения насосов (агрегатов)

| ХХХХХ | - | ХХХ | ХХХ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ15150-69 Буквенная часть обозначает климатическую зону для использования насоса (агрегата): У - умеренный климат; ХЛ - холодный климат; Т - тропический климат. |
|  |  | Группа и типоразмер насоса (насосного агрегата) Обозначение может иметь от двух до четырех разрядов: Цифра в первом разряде обозначает группу насоса: 1 – первая группа; 2 – вторая группа. Цифра во втором разряде может быть от 1 до 5 и обозначает типоразмер насоса. Насосы первой группы изготовляются только в типоразмере «1». Наличие буквы в третьем разряде обозначает исполнение с насоса с уменьшенной номинальной подачей: А – уменьшенная номинальная подача; Б – уменьшенная до 3 л/мин подача (только для насосов первой группы). Наличие буквы в четвертом разряде обозначает специальное исполнение с насоса: Л – левое вращение приводного вала; Р – возможность реверсивного вращения вала; Х – специальное уплотнение приводного вала. Возможность выдерживания насосом повышенного давления на входном патрубке (только для насосов типоразмера «5»). |
| Исполнение насоса (агрегата) по креплению Обозначение может иметь от трех до пяти разрядов: Г11 - насос с креплением на лапах; АГ11 - насос с фланцевым креплением; БГ11 - агрегат с муфтой и электродвигателем, имеющим лапы (для насосов второй группы – агрегат с электродвигателем, установленным на плите); ДБГ11 - то же, что и БГ11, но без электродвигателя; ВГ11 - агрегат с муфтой и электродвигателем с фланцевым креплением; ДВГ11- то же, что и ВГ11, но без электродвигателя. Примечание - Исполнения АГ11, ВГ11 и ДВГ11 используются только для насосов первой группы. |

Технические характеристики

Рекомендуемой рабочей жидкостью является минеральное масло вязкостью 17…23 мм²/с (сСт) при температуре 323 К (50ºС).

Чистота рабочей жидкости – не грубее 13 класса по ГОСТ 17216.

Насосы (агрегаты) следует применять в системах, оснащенных фильтрами с номинальной тонкостью фильтрации не грубее 40 мкм, установленными на напорной или сливной магистрали.

Направление вращения вала насоса (агрегата) – правое.

Допускается изготовлять насосы (агрегаты) с левым направлением вращения вала по требованию потребителя.

Осевые и радиальные нагрузки на выходной конец вала не допускаются.

Насосы (агрегаты) монтируют как в горизонтальном, так и в вертикальном положении.

Привод насосов осуществляют через упругую муфту (комплектуют по заказу).

Радиальное смещение осей вала насоса и приводного электродвигателя не должно быть более 0,2 мм, а угловое смещение  не должно превышать 1° 30´.

Насосы (агрегаты) обеспечивают самозаполнение подводящего трубопровода маслом вязкостью 380…400 мм²/с (сСт) при минимально возможном давлении на выходе из насоса (агрегата).

Материал проточной части:

- корпус- чугун;

- крышка - алюминиевый сплав;

- шестерни - хромистая сталь.

Уплотнение вала - манжетное.

Патрубки с конической резьбой: входной К3/4", напорный К1/2".

# Сводная характеристика шестеренных насосов

| Q,л/мин |  |
| --- | --- |
| 133 |  |
|  | Г11-25 |  |
| 105 |  |  |
|  | Г11-25А |  |
| 73 |  |  |
|  | Г11-24 |  |
| 51,5 |  |  |
|  | Г11-24А |  |
| 38 |  |  |
|  | Г11-23 |  |
| 26 |  |  |
|  | Г11-23А |  |
| 18 |  |  |
|  | Г11-22 |  |
| 11,2 |  |  |
|  | Г11-22А |  |
| 8 |  |  |
|  | Г11-11 |  |  |
| 5 |  |  |  |
|  | Г11-11А |  |  |
| 3 |  |  |  |
|  | Г11-11Б |  |  |
|  | 5 |  | 25 | P, кгс/см2 |

#### Насосы  (агрегаты)  первой группы

Назначение

Насосы (агрегаты) предназначены  для  нагнетания  под  номинальным  давлением   0,5 МПа (5 кгс/см²) технических масел или других смазывающих жидкостей с кинематической  вязкостью  от 17 до 400 мм²/с (сСт)  при температуре жидкости от 283 К до 333 К (от 10ºС до 60ºС) и не вызывающих коррозию рабочих органов насоса, эксплуатирующихся в  макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом (УХЛ) категории  4.1,  как с  сухим,  так  и  влажным  тропическим   климатом (Т),  категории 4 по  ГОСТ 15150.

Насосы (агрегаты) первой группы, при определенных условиях, имеют стабильные характеристики с незначительными отклонениями по величине. Поэтому их можно использовать в дозирующих устройствах.

Типоисполнения  насосов (агрегатов)

| Типоисполнение насоса (агpегата) | Исполнение | Общий вид |
| --- | --- | --- |
| Г11-11 Г11-11А Г11-11Б | С кpеплением по лапам То же « |  |
| АГ11-11 АГ11-11А АГ11-11Б | С фланцевым креплением То же « |  |
| БГ11-11 БГ11-11А БГ11-11Б | С кpеплением по лапам двигателя То же « |  |
| ДБГ11-11 ДБГ11-11А ДБГ11-11Б ДВГ11-11 ДВГ11-11А ДВГ11-11Б | Без двигателя То же « « « « |  |
| ВГ11-11 ВГ11-11А ВГ11-11Б | С фланцевым креплением То же « |  |

Основные параметры насосов (агрегатов)

| Наименование параметра | Нормы для типоразмеров |
| --- | --- |
|  | Г11-11Б;АГ11-11Б; БГ11-11Б; ВГ11-11Б | Г11-11А; АГ11-11А; БГ11-11А;ВГ11-11А | Г11-11;АГ11-11; БГ11-11;ВГ11-11 |
| 1 Рабочий объем, см³ | 3 | 5 | 8 |
| 2 Номинальная подача, дм³/с (л/мин), не менее | 0,05 (3) | 0,083 (5) | 0,133 (8) |
| 3 Коэффициент подачи, %, не менее | 69 | 74 | 76 |
| 4Давление на выходе, МПа (кгс/см²): - номинальное - максимальное | 0,5 (5) 0,6 (6) |
| 5 Давление на входе, МПа (кгс/см²) | от минус 0,02 до 0,02 (от минус 0,2 до 0,2) |
| 6 Частота вращения, с-1 (об/мин) - номинальная - минимальная - максимальная | 24 (1450) 10 (600) 25 (1500) |
| 7 Мощность при номинальном давлении, кВт, не более | 0,13 | 0,14 | 0,25 |
| 8 Масса насосов, кг, не более | 2,2 |
| Масса агрегатов, кг, не более | 7,3 |
| 10 Удельная масса, кг/л | 0,73 | 0,440 | 0,275 |
| Пpимечания 1 Паpаметpы указаны для pаботы насосов (агрегатов) на минеpальном масле вязкостью (17…23) мм²/с (сСт) пpи темпеpатуpе масла 323 К ± 4 К (50ºС ± 4ºС). 2 Значения номинальной подачи и коэффициента подачи указаны пpи номинальном давлении, номинальной частоте вpащения вала насоса (агрегата) и атмосфеpном давлении 760±150 мм pт.ст. 3 Хаpактеpистики насосных агpегатов с буквой "Д" (поставка без двигателя) аналогичны типоисполнениям по своей гpуппе. |

Габаритные и присоединительные размеры насосов

Габаритные и присоединительные размеры агрегатов

типа БГ11-1 с двигателем  АИР63А4

Габаритные и присоединительные размеры агрегатов

типа ВГ11-1 с двигателем серии АИР63А4

Габаритные и присоединительные размеры агрегатов

типа ДБГ11-1 (без электродвигателя)

Габаритные и присоединительные размеры агрегатов

типа ДВГ11-1 (без электродвигателя)

# Насосы (агрегаты) второй группы

Назначение

Насосы (агрегаты) предназначены  для  нагнетания  под  номинальным  давлением   2,5 МПа (25 кгс/см²) технических масел или других смазывающих жидкостей с кинематической  вязкостью  от 17 до 400 мм²/с (сСт)  при температуре жидкости от 283 К до 333 К (от 10ºС до 60ºС) и не вызывающих коррозию рабочих органов насоса, эксплуатирующихся в  макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом (УХЛ) категории  4.1,  как с  сухим,  так  и  влажным  тропическим   климатом (Т),  категории 4 по  ГОСТ 15150.

Допускается применение насосов (агрегатов) в гидравлических системах, а также для перекачивания других, нейтральных к материалу насоса, жидкостей, обладающих смазывающей способностью. Номинальная тонкость фильтрации 40 мкм.

Насосные агрегаты типа БГВ11-2 могут комплектоваться электродвигателями во взрывобезопасном исполнении.

Типоисполнение насосов

| Типоисполнение насосов (агpегатов) | Исполнение | Общий вид |
| --- | --- | --- |
| Г11-21;, Г11-22; Г11-23; Г11-24; Г11-25; Г11-21А; Г11-22А; Г11-23А; Г11-24А; Г11-25А | С кpеплением по лапам То же « « |  |
| БГ11-21;Б Г11-22; БГ11-23; БГ11-24; БГ11-25; БГ11-21А; БГ11-22А; БГ11-23А; БГ11-24А; БГ11-25А | С электродвигателем на плите То же « « |  |
| ДБГ11-21; ДБ Г11-22; ДБГ11-23; ДБГ11-24; ДБГ11-25; ДБГ11-21А; ДБГ11-22А; ДБГ11-23А; ДБГ11-24А; ДБГ11-25А | Без электродвигателя То же « « |  |

Основные параметры насосов (агрегатов)

| Наименование параметра | Н о р м ы д л я т и п о р а з м е р о в |
| --- | --- |
|  | Г11-21А БГ11-21А | Г11-21 БГ11-21 | Г11-22А БГ11-22А | Г11-22 БГ11-22 | Г11-23А БГ11-23А | Г11-23 БГ11-23 | Г11-24А БГ11-24А БГВ11-24А | Г11-24 БГ11-24 | Г11-25А БГ11-25А | Г11-25 БГ11-25 |
| Рабочий объем, см³ | 5,0 | 8,0 | 11,2 | 16 | 22,4 | 29,1 | 40,0 | 56,0 | 80,0 | 100,0 |
| Номинальная подача, дм³/с (л/мин) | 0,09 (5,5) | 0,15 (9,0) | 0,2 (12) | 0,3 (18) | 0,44 (26) | 0,64 (38) | 0,86 (51,5) | 1,22 (73,0) | 1,75 (105,0) | 2,22 (133,0) |
| Коэффициент подачи, %, не менее | 82 | 84 | 76 | 78 | 80 | 82 | 89 | 90 | 91 | 92 |
| К.п.д., %, не менее | 66 | 68 | 54 | 56 | 64 | 68 | 72 | 74 | 76 | 77 |
| Давление на выходе, МПа (кгс/см²) номинальное максимальное | 2,5 (25) 3,0 (30) |
| Давление на входе, МПа (кгс/см²) номинальное | не более минус 0,02 (минус 0,2) |
| Частота вращения, с-1 (об/мин): - номинальная - максимальная - минимальная | 24,0 (1450) 30,0 (1800) 10,0 (600) |
| Номинальная мощность при номинальном давлении, кВт | 0,36 | 0,55 | 0,9 | 1,3 | 1,7 | 2,2 | 2,9 | 4,0 | 5,5 | 7,1 |
| Номинальная мощность приводного электродвига- теля, кВт | 0,37 | 0,55 | 1,1 | 1,5 | 2,2 | 3,0 | 4,0 | 5,5 | 7,5 |
| Тип электро- двигателя |  |  | АИР80 А4 | АИР80 В4 | АИР90L4 | АИР100 S4 | АИР100 L4 | АИР112М4 | АИР132 S4 |
| Масса насосов, кг, не более | 2,8 | 4,3 | 8,7 | 11,0 | 16,0 |
| Масса агрегатов с двигателем: серии АИР, кг, не более серии АИМ (БГВ11-24А), кг, не более | 16,0 | 20,0 | 25,0 | 30,0 | 40,0 | 42,0 | 47,0 | 55,0 | 86,0 | 91,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 95,0 |  |  |  |
| П p и м е ч а н и я 1 Паpаметpы указаны для pаботы насосов (агрегатов) на минеpальном масле вязкостью 17-23 мм²/с ( сСт ) пpи темпеpатуpе масла (50 ± 4)ºС. 2 Значения номинальной подачи, коэффициента подачи и КПД указаны пpи номинальном давлении, номинальной частоте вpащения вала насоса (агрегата) и атмосфеpном давлении 760±150 мм pт.ст. 3 Допускается отклонение pабочего объема не более ± 5%, уменьшение номинальной подачи и коэффициента подачи не более 3 %, увеличение номинальной мощности насоса (агрегата) не более 10%. 4 Хаpактеpистики насосных агpегатов с буквой "Д" (поставка без электродвигателя) аналогичны типоисполнениям по своей гpуппе. |

Габаритные и присоединительные размеры насосов

| Обозначение размеров | Типоразмер насоса |
| --- | --- |
|  | Г11-22 Г11-22А | Г11-23 Г11-23А | Г11-24 Г11-24А | Г11-25 Г11-25А |
| А | 110 | 114 | 146 | 166 |
| А1 | 38 | 60 | 63 | 75 |
| А2 | 33 | 34 | 46 | 46 |
| В | 130 | 138 | 176 | 200 |
| В1 | 100 | 110 | 130 | 155 |
| D (всасывание) | К3/4" | К3/4" | К1 1/4" | К1 1/2" |
| D1 (нагнетание) | К1/2" | К1/2" | К3/2" | К1 1/4" |
| H | 109 | 125 | 143 | 175 |
| H1 | 55,5 | 63 | 74 | 85,5 |
| H2 | 75 | 86 | 100 | 118 |
| H3 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| L | 123 | 155 | 180 | 205 |
| b | 58 | 82 | 93 | 105 |
| b1 | 5 | 5 | 6 | 8 |
| d | 16 | 18 | 22 | 28 |
| d1 | 9 | 9 | 13 | 13 |
| l | 24 | 30 | 30 | 40 |

Габаритные и присоединительные размеры насосных агрегатов

с электродвигателями серии АИР

В  миллиметрах

| Типоразмеры | A | A1 | B | D | H | H1 | L | a | h | l |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| БГ11-22А БГ11-22 | 178 | 230 | 200 | 13 | 240 | 145 | 440 464 | 170 | 91,5 | 436 |
| БГ11-23А БГ11-23 | 200 | 250 | 220 | 13 | 260 | 160 | 502 | 192 | 98 | 478 |
| БГ11-24А БГ11-24 | 200 | 250 | 255 | 13 | 300 | 180 | 555 585 | 220 | 104 | 478 |
| БГ11-25А БГ11-25 | 250 | 250 280 | 282 312 | 13 | 360 395 | 205 220 | 665 690 | 250 280 | 116 130 | 532 568 |